## Slide 1
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN · DIME · SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN - SESDI
Árbol de problemas unificado – Cuenca alta del río Piura
Morropón, Huancabamba y Ayabaca · 15 distritos · 117 bloques · 12,270.24 ha (12,157.47 ha netas V8) · 154 centros poblados (18,651 hab.)
ANIN - DIME - SESDI · Proyecto IN Piura · CUI 2669244 · Versión 1.0, 30-oct-2026 · Fuentes: Informes E2 Vol. I–III (28 y 30-oct-2026); Matrices E2 B2 (24-oct-2026); Informe EVAR (19-oct-2026); Avance del Perfil (28-oct-2026); modelo ANIN ZZ-000005
Incremento de los costos de reconstrucción y disminución de la resiliencia de la población de la cuenca del río Piura y sus medios de vida frente a movimientos en masa e inundaciones desencadenados por eventos climáticos extremos, intensificados por el cambio climático
EI1 Interrupción de vías y aislamiento estacional de caseríos, con pérdida de cosechas que no llegan al mercado
EI2 Daños a viviendas, colegios, parcelas, ganado, captaciones y líneas de conducción de agua
EI3 Pérdida de suelo agrícola y de ingresos de la agricultura y la ganadería familiar
EI4 Mayor aporte de sedimentos que colmata quebradas y cauces hacia el valle del Alto Piura (zona de impacto)
EI5 Pérdida de otros servicios del ecosistema: regulación hídrica de fuentes, hábitat de especies amenazadas y captura de carbono
ED1 Mayor ocurrencia de movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas, reptación) y huaicos en laderas, taludes y quebradas de cabecera
ED2 Erosión hídrica acelerada y pérdida de suelo (laminar, en surcos y en cárcavas)
ED3 Mayor escorrentía torrencial y transporte de sedimentos desde las zonas de origen, que activan las quebradas
La población de la cuenca alta del río Piura no accede adecuadamente al servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales por la degradación de los ecosistemas en las zonas de origen de movimientos en masa e inundaciones
Factores condicionantes del peligro
Pendientes fuertes (media 41 %; 822.9 ha sobre 75 %), relieve montañoso y vertientes coluviales (88.1 % de los bloques en geomorfología de nivel 4–5) y litologías meteorizadas o foliadas.
Factor desencadenante y cambio climático
Lluvias de El Niño 1983, 1998, 2017 y 2023 de 2 a 6 veces la media; régimen semiárido (544 mm/año, aridez 0.34) con 82–93 % de la lluvia entre enero y abril; calentamiento de +0.15 a +0.25 °C por década.
CD1 Degradación de la cobertura vegetal protectora en las zonas de origen
CD2 Reducida capacidad de los suelos y laderas para controlar la erosión y la escorrentía
CD3 Inadecuada gobernanza y gestión local del ecosistema y del riesgo
CI1.1 Sobrepastoreo caprino y vacuno sin manejo, que impide la regeneración natural
CI1.2 Tala y extracción selectiva de madera y leña de especies nativas, incluidas especies en peligro crítico
CI1.3 Expansión de la agricultura y de la ocupación hacia laderas de fuerte pendiente y cauces
CI1.4 Baja capacidad de regeneración natural por aridez, sequías recurrentes, quemas y especies exóticas
CI2.1 Trochas, vías y canteras con cortes de talud sin drenaje ni estabilización
CI2.2 Laderas cultivadas sin prácticas de conservación de suelos y cárcavas activas sin control
CI2.3 Pisoteo del ganado y senderos que compactan suelos someros y concentran la escorrentía
CI3.1 Limitado conocimiento y organización de las comunidades locales para el manejo del ecosistema, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo
CI3.2 Limitada gobernanza de las entidades públicas y privadas: sin concertación, con escasa presencia institucional y desconfianza por intervenciones incumplidas
CI3.3 Tenencia de la tierra sin sanear: tierras sin registro, posesión informal y conflictos de linderos
Efecto final
Efecto indirecto
Efecto directo
Problema central
Causa directa
Causa indirecta
Factor exógeno de peligro (no controlable por el PI)
Notes: Árbol unificado. Una causa o efecto entra al árbol unificado cuando tiene evidencia en al menos dos provincias, o cuando es generalizado en una de ellas. Las marcas M, H y A indican presencia (· puntual, ·· frecuente, ··· generalizada). Las causas propias de una sola provincia (especies exóticas y derechos mineros en Huancabamba; corredor vial en Ayabaca; ocupación urbana en Morropón) se detallan en los árboles provinciales.

## Slide 2
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN · DIME · SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN - SESDI
Árbol de problemas – Provincia de Morropón
Buenos Aires, Chalaco, Chulucanas, Morropón, Salitral, San Juan de Bigote, Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo y Yamango · 59 bloques · 7,327.37 ha (7,313.55 ha netas V8) · 79 centros poblados (9,537 hab.)
ANIN - DIME - SESDI · Proyecto IN Piura · CUI 2669244 · Versión 1.0, 30-oct-2026 · Fuentes: Informe E2 Vol. I Morropón (28-oct-2026); Diagnóstico Morropón V5; Informe EVAR (19-oct-2026); Avance del Perfil (28-oct-2026)
Incremento de los costos de reconstrucción y disminución de la resiliencia de la población de Morropón y sus medios de vida frente a huaicos, movimientos en masa e inundaciones desencadenados por lluvias extremas, intensificadas por el cambio climático
EI1 Daños a viviendas, colegios, vías, badenes y captaciones de agua en los centros poblados de cabecera
EI2 Pérdida de suelo agrícola y de ingresos agropecuarios
EI3 Inundación de parcelas, arrastre de ganado y aislamiento estacional de caseríos por la activación de quebradas
EI4 Mayor aporte de sedimentos al río Piura y pérdida de otros servicios del bosque seco (fuentes de agua, hábitat, carbono)
ED1 Mayor ocurrencia de huaicos y movimientos en masa (caídas de bloques, derrumbes, deslizamientos) en quebradas, taludes y frentes rocosos
ED2 Erosión hídrica laminar y en cárcavas, con pérdida acelerada de suelo
ED3 Mayor escorrentía torrencial y transporte de sedimentos que activan las quebradas desde las zonas de origen
La población de la provincia de Morropón no accede adecuadamente al servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales por la degradación del bosque estacionalmente seco de colina y montaña y del mosaico andino en las zonas de origen de huaicos, movimientos en masa e inundaciones
Factores condicionantes del peligro
Pendiente media 34.7 % (49.6 % en el mosaico andino); susceptibilidad litológica a movimientos en masa alta o muy alta en 42 bloques (Complejo de Olmos, Fm. Río Seco, Fm. La Bocana).
Factor desencadenante y cambio climático
Lluvias de El Niño 1983 (×3.71), 1998 (×3.75), 2017 (×2.97) y 2023 (×3.36) la media, hasta ×6.1 en M27B1; 15 de 45 años con menos de la mitad de la media; Tmáx +0.19 °C por década.
CD1 Degradación de la cobertura vegetal protectora en las zonas de origen
CD2 Reducida capacidad de los suelos y laderas para controlar la erosión y la escorrentía
CD3 Inadecuada gobernanza y gestión local del ecosistema y del riesgo
CI1.1 Sobrepastoreo caprino y vacuno sin manejo, que impide la regeneración del bosque seco
CI1.2 Tala comercial de palo santo y extracción de madera y leña de especies del bosque seco
CI1.3 Expansión agrícola y ocupación urbana de laderas y cauces
CI1.4 Baja capacidad de regeneración natural del bosque seco por aridez extrema, sequías recurrentes y quemas
CI2.1 Senderos de ganado y pisoteo que compactan el suelo y concentran la escorrentía
CI2.2 Trochas, vías y canteras con cortes de talud sin drenaje ni estabilización
CI2.3 Cárcavas activas y erosión laminar sin prácticas de conservación ni control
CI3.1 Limitado conocimiento y organización comunal para el manejo del ecosistema y la gestión del riesgo
CI3.2 Limitada gobernanza de las entidades públicas y privadas: sin concertación, débil control forestal y sin mecanismos de retribución
CI3.3 Tierras sin registro, de dominio estatal o comunal, y conflictos de linderos y de uso de pastos
Efecto final
Efecto indirecto
Efecto directo
Problema central
Causa directa
Causa indirecta
Factor exógeno de peligro (no controlable por el PI)
Notes: Árbol provincial de Morropón. Superficie V8 neta 7,313.55 ha (se excluyeron 13.81 ha por sitio arqueológico y derechos mineros). Pendientes: niveles PMM/EPH/PGI por bloque, inventario de daños por evento, delimitación de la población aguas abajo, laboratorio de suelos, pobreza y NBI, y F-DS-04, 05 y 07.

## Slide 3
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN · DIME · SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN - SESDI
Árbol de problemas – Provincia de Huancabamba
Canchaque, Huancabamba, Huarmaca, Lalaquiz y San Miguel de El Faique · 48 bloques · 3,452.21 ha netas (V8) · 58 centros poblados (6,573 hab., Censo 2017)
ANIN - DIME - SESDI · Proyecto IN Piura · CUI 2669244 · Versión 1.0, 30-oct-2026 · Fuentes: Informe E2 Vol. II Huancabamba (28-oct-2026); Diagnóstico Huancabamba V5; Informe EVAR (19-oct-2026)
Incremento de los costos de reconstrucción y disminución de la resiliencia de la población de Huancabamba y sus medios de vida frente a movimientos en masa e inundaciones desencadenados por lluvias extremas, intensificadas por el cambio climático
EI1 Interrupción de vías y aislamiento estacional de caseríos, con pérdida de cosechas de café que no llegan al mercado
EI2 Daños a viviendas, parcelas, ganado, captaciones y líneas de conducción de agua
EI3 Pérdida de suelo agrícola y de productividad de la economía cafetalera y de subsistencia
EI4 Aporte de sedimentos que deteriora quebradas y fuentes de agua, y pérdida de otros servicios del ecosistema
ED1 Mayor ocurrencia de movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes, reptación y flujos de detritos) en laderas y quebradas de cabecera
ED2 Erosión hídrica acelerada y pérdida de suelo en laderas (surcos y cárcavas)
ED3 Mayor escorrentía torrencial y transporte de sedimentos desde las zonas de origen hacia las quebradas
La población de la provincia de Huancabamba no accede adecuadamente al servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales por la degradación del bosque estacionalmente seco, el matorral andino y los mosaicos agroforestales de ladera en las zonas de origen de movimientos en masa e inundaciones
Factores condicionantes del peligro
Pendiente media 49 % (424.62 ha sobre 75 %; Canchaque 59.4 %); susceptibilidad litológica a movimientos en masa muy alta en 18 bloques y alta en 18 (Complejo de Olmos).
Factor desencadenante y cambio climático
Lluvias de El Niño 1983, 1998, 2017 y 2023 entre 2.0 y 2.7 veces la media provincial (3.2–3.3 veces en el bosque seco); tendencia +32.6 mm y +0.15 °C por década.
CD1 Degradación de la cobertura vegetal protectora en las zonas de origen
CD2 Reducida capacidad de los suelos y laderas para controlar la erosión y la escorrentía
CD3 Inadecuada gobernanza y gestión local del ecosistema y del riesgo
CI1.1 Sobrepastoreo caprino y vacuno sin manejo, que elimina la regeneración del bosque seco y del matorral
CI1.2 Cambio de uso hacia agricultura de ladera (café, maíz, pastos)
CI1.3 Extracción de leña y madera y quemas para renovar pastos
CI1.4 Baja regeneración de especies nativas por aridez y avance de especies exóticas
CI2.1 Trochas, vías y cortes de talud sin drenaje ni estabilización
CI2.2 Laderas cultivadas sin prácticas de conservación y cárcavas sin control
CI2.3 Pisoteo y compactación de suelos someros por el ganado, con baja infiltración
CI3.1 Limitado conocimiento y organización comunal para el manejo del ecosistema y la gestión del riesgo
CI3.2 Limitada gobernanza y articulación de las entidades públicas y privadas, con desconfianza por obras inconclusas
CI3.3 Alta informalidad en la tenencia de la tierra y presión de derechos mineros
Efecto final
Efecto indirecto
Efecto directo
Problema central
Causa directa
Causa indirecta
Factor exógeno de peligro (no controlable por el PI)
Notes: Árbol provincial de Huancabamba. Superficie V8 neta 3,452.21 ha (se excluyeron 98.95 ha del petitorio minero LM30); el PI se calculó sobre el polígono V7 (3,551.16 ha). Pendientes: criterio único de brecha MSAVI, modelo PMM/EPH/PGI por bloque, inventario de daños, delimitación de exposición aguas abajo, laboratorio de suelos y fichas sociales en Huarmaca.

## Slide 4
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN · DIME · SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN - SESDI
Árbol de problemas – Provincia de Ayabaca (distrito de Frías)
Cuenca alta del río Piura · 10 bloques · 1,391.70 ha · 4 microcuencas · 17 centros poblados (2,541 hab., Censo 2017)
ANIN - DIME - SESDI · Proyecto IN Piura · CUI 2669244 · Versión 1.0, 30-oct-2026 · Fuentes: Informe E2 Vol. III Ayabaca (30-oct-2026); Diagnóstico Ayabaca V5; Informe EVAR (19-oct-2026)
Incremento de los costos de reconstrucción y disminución de la resiliencia de la población de Frías y sus medios de vida frente a movimientos en masa e inundaciones desencadenados por lluvias extremas, intensificadas por el cambio climático
EI1 Daños a taludes y vías, viviendas, líneas de conducción de agua y tendido eléctrico; cortes de servicio en temporada de lluvias
EI2 Pérdida de suelo productivo y de rendimiento de cultivos (maíz, frejol, café, palta, cacao) que sostienen a las familias
EI3 Mayor aporte de sedimentos y colmatación de quebradas que drenan al valle del Alto Piura
EI4 Pérdida de otros servicios del ecosistema: regulación hídrica de fuentes, hábitat de especies en peligro crítico y carbono
ED1 Mayor ocurrencia de movimientos en masa (desprendimientos, caídas de rocas y deslizamientos) en taludes, laderas y piedemonte
ED2 Erosión hídrica acelerada y pérdida de suelo en laderas (surcos y cárcavas)
ED3 Mayor escorrentía superficial concentrada y carga de sedimentos desde las zonas de origen hacia las quebradas
La población de Frías (provincia de Ayabaca) no accede adecuadamente al servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales por la degradación del bosque estacionalmente seco y de los mosaicos agropecuarios de ladera en las zonas de origen de movimientos en masa e inundaciones
Factores condicionantes del peligro
Pendiente media 57.5 % (64.6 % del área sobre 50 % y 204.37 ha sobre 75 %), la más fuerte del proyecto; susceptibilidad litológica a movimientos en masa alta en los 10 bloques; granito meteorizado (Súper Unidad Paltashaco).
Factor desencadenante y cambio climático
Lluvias de El Niño 1983, 1998 y 2023 entre 2.7 y 4.9 veces la media; abril 2023: 765–1,082 mm; 84 % de probabilidad de un año ≥ 2 veces la media en 20 años; Tmáx +0.21 a +0.25 °C por década.
CD1 Degradación de la cobertura vegetal protectora en las zonas de origen
CD2 Reducida capacidad de los suelos y laderas para controlar la erosión y la escorrentía
CD3 Inadecuada gobernanza y gestión local del ecosistema y del riesgo
CI1.1 Expansión de la agricultura de subsistencia de secano hacia laderas de fuerte pendiente
CI1.2 Tala y extracción selectiva de especies del bosque seco, incluidas especies en peligro crítico
CI1.3 Pastoreo libre de vacunos y caprinos sin ordenamiento, que impide la regeneración natural
CI1.4 Baja capacidad de regeneración natural del bosque seco por aridez y alta variabilidad de las lluvias
CI2.1 Corredor vial y trochas con cortes de talud sin estabilización ni drenaje, que concentran la escorrentía
CI2.2 Laderas cultivadas sin prácticas de conservación de suelos (labranza a favor de la pendiente)
CI2.3 Cárcavas activas sin control que progresan en cabecera
CI3.1 Limitado conocimiento y organización comunal para el manejo del ecosistema y la gestión del riesgo
CI3.2 Limitada presencia y articulación institucional, sin espacios de concertación, y desconfianza hacia agentes externos
CI3.3 Tenencia comunal con posesión informal y linderos en disputa
Efecto final
Efecto indirecto
Efecto directo
Problema central
Causa directa
Causa indirecta
Factor exógeno de peligro (no controlable por el PI)
Notes: Árbol provincial de Ayabaca (Frías). Problema central redactado según el modelo de referencia ANIN (ZZ-000005, Fig. 2), sin incluir la regulación hídrica en el enunciado. Las cifras provienen del Informe E2 Vol. III (30-oct-2026), del Diagnóstico Ayabaca V5 y del Informe EVAR. Pendientes: criterio único de brecha MSAVI, modelo PMM/EPH/PGI por bloque, registro de daños históricos, laboratorio de suelos y fichas F-DS-03 a F-DS-07.